## Slide 1: 2.0 工具链配置
要求：
能够配置CubeMX工程
能够生成代码并通过编译

## Slide 2: 嵌入式工具链简介
嵌入式开发工具链把开发者编写的 C/C++ 代码，转换成芯片可以执行的机器指令，并把程序下载到目标板上进行调试和运行。
一个完整流程通常包括：代码编写、预处理、编译、汇编、链接、生成固件、下载程序和在线调试。

## Slide 3: 从代码到机器执行
源代码本身不能被 MCU 直接执行，需要经过一系列转换。预处理阶段会处理 #include、#define、条件编译等内容。头文件会被展开，宏会被替换，不同配置下的代码分支也会在这一阶段被选择。编译阶段会把 C/C++ 代码转换成更接近底层的汇编代码或中间表示。编译器会检查语法、类型、函数声明、变量作用域等问题，也会根据优化等级对代码进行优化。汇编阶段会把汇编指令转换成目标文件。目标文件中已经包含了机器指令，但其中的函数地址、全局变量地址等信息可能还没有完全确定。链接阶段会把多个目标文件、启动文件、库文件组合在一起，并根据链接脚本安排程序在 Flash 和 RAM 中的存放位置。比如代码段通常放在 Flash 中，全局变量和栈空间会使用 RAM。链接完成后，会生成 ELF 文件。ELF 文件包含程序代码、符号信息、调试信息和内存布局信息。最后，工具可以从 ELF 文件进一步生成 BIN 或 HEX 文件，用于烧录到芯片中。程序被写入 Flash 后，芯片复位启动，CPU 从启动地址开始取指令执行。

## Slide 4: 代码生成工具 CubeMX
主要用于完成 STM32 芯片的基础配置，并生成初始化代码和工程框架。在 CubeMX 中，开发者可以选择芯片型号，配置时钟树，分配引脚功能，启用 GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、定时器、DMA、中断等外设资源。对于一些常用中间件，例如 FreeRTOS、USB、FatFs、LWIP，也可以通过 CubeMX 进行基础配置。CubeMX 生成的代码通常包括启动工程、时钟初始化、GPIO 初始化、外设初始化、中断入口、HAL 或 LL 驱动调用等内容。这些代码帮助开发者快速完成芯片上电后的基础准备工作。在教学中，CubeMX 很适合用来展示“芯片资源如何变成软件配置”。例如一个串口功能，从引脚复用、外设时钟、波特率、中断，到最终生成初始化函数，都可以在 CubeMX 中看到清晰的配置过程。使用 CubeMX 时需要注意代码结构。应用层逻辑最好放在独立文件中，自动生成文件里只保留必要的初始化和接口调用。这样在重新生成代码时，工程更容易维护。

## Slide 5: 编辑器与集成开发环境
编辑器或 IDE 是开发者主要编写和管理代码的地方。Keil uVision 是传统嵌入式开发中常用的集成开发环境。它集成了工程管理、代码编辑、编译、下载和调试功能。开发者可以在一个软件中完成大部分操作，使用方式直观，适合课堂演示、外设实验和初学阶段。VSCode 是通用代码编辑器，本身不绑定具体芯片或编译器。它通常通过插件、CMake、任务配置和调试配置来组织嵌入式工程。VSCode 的特点是灵活，适合配合命令行工具、版本管理、代码格式化和自动化构建使用。

## Slide 6: 编译器
AC6 与 Clang编译器负责把 C/C++ 源代码转换成目标平台可以执行的机器代码。Keil 中常用的 AC6，也就是 Arm Compiler 6，基于 LLVM/Clang 技术，面向 Arm 架构做了配套支持。它通常和 Keil 工程、芯片包、启动文件、运行时库一起使用，能够生成适合 Cortex-M 芯片运行的目标代码。Clang 是 LLVM 项目中的编译器前端，也可以用于嵌入式 C/C++ 工程。配合 Arm 目标架构参数、启动文件、链接脚本和运行时库，Clang 可以生成 STM32 等 Cortex-M MCU 可以运行的固件。无论使用 AC6 还是 Clang，编译器都承担类似的核心任务：检查代码、生成目标文件、执行优化，并为后续链接提供输入。编译器的参数会影响代码体积、运行速度、调试体验和警告检查效果。

## Slide 7: 调试器与下载工具
调试工具负责把程序下载到芯片，并帮助开发者观察程序运行状态。在 Keil 工具链中，Keil 可以直接配合 ST-Link、J-Link 等调试器完成下载和在线调试。开发者可以设置断点、单步运行、查看变量、查看寄存器、观察内存，也可以分析程序是否进入 HardFault 或卡在某个中断中。在 VSCode 工具链中，OpenOCD 常用于连接调试器和目标芯片。OpenOCD 通过 ST-Link、J-Link、CMSIS-DAP 等硬件接口访问芯片的 SWD 或 JTAG 调试接口。GDB 连接到 OpenOCD 后，就可以控制目标芯片运行，实现断点、单步、变量查看、寄存器查看和程序下载。这里可以把 OpenOCD 理解为“调试服务器”。它一边和电脑上的 GDB 通信，一边和开发板上的 MCU 通信，把调试命令转换成对芯片的实际操作。

## Slide 8: 工具链组合1：CubeMX+AC6+Keil
安装CubeMX
安装Keil
在CubeMX中生成MDK-Arm工程
在Keil中编译
ST的服务器连接经常有问题，若下载错误需继续重试

## Slide 9: 工具链组合2：CubeMX+Clion+CubeCLT+OpenOCD
安装CubeMX
解压CubeCLT
配置Clion
需要使用GitHub学生权益包获取Clion免费使用资格
可参考中科大RM电控培训
【4.3】开发工具篇-Clion开发环境

## Slide 10: 开发板资料
大疆C板
https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/general/development-board-type-c
达妙H7板
https://gitee.com/kit-miao/dm-mc02/tree/master/%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%B9%A6

## Slide 11: 2.1 程序执行流程
To be continued……

## Slide 12: 2.2 GPIO输入输出
要求：
了解GPIO的不同模式并配置
  输入、模拟
  外部中断
  推挽/开漏
  拉高/拉低
能使用相关HAL库函数

## Slide 13: GPIO：General Purpose Input/Output
GPIO_Input：读取外部电平
GPIO_Output：由 MCU 主动输出高/低电平
Alternate Function：交给外设使用，如 UART、SPI、I2C
GPIO_Analog：用于 ADC、DAC，或在空闲时降低功耗
  Project Manager-Code Generator-HAL Settings
GPIO_EXTI：输入电平变化触发中断或事件
  注意中断号

## Slide 14: 参考培训视频
【STM32CubeMX-GPIO输出电压】
https://www.bilibili.com/video/BV1hQ4y167ri
【STM32CubeMX-EXTI外部中断】
https://www.bilibili.com/video/BV14T4y1Z7XF

## Slide 15: 作业2-1（与2-2二选一）
花式点灯
通过按键改变模式
  常亮、常灭
  呼吸灯
  SOS信号
评价标准
  CubeMX工程
  用户代码
  运行效果

## Slide 16: Debug思路参考
时钟配置
  是否使用外部晶振？晶振频率？
  定时器APB总线频率？
函数调用
  调用时外设是否已经初始化？
  是否在CubeMX的保护范围之外？
软件消抖
  状态判断：消抖区间什么时候开始，什么时候结束？

## Slide 17: 2.3 定时器
要求：
配置定时器时钟
调节更新周期和占空比
使用定时器中断
输出PWM

## Slide 18: Timers
Clock Source：定时器的计数时钟来源，一般选内部总线时钟
  APB分频不为1时一般会自动倍频
Prescaler：预分频器，使实际时钟频率低于输入时钟
Counter Mode：计数模式
Counter Period：ARR（Auto-Reload Register，自动重装载寄存器）值
  Update Period = (Prescaler + 1) * (Counter Period + 1) / Timer Clock
Internal Clock Division：内部时钟分频
Auto-reload preload：预装载（ARR值修改到下次更新才生效）

## Slide 19: PWM
Mode
  PWM mode 1：当 CNT < CCR 时输出有效电平
  PWM mode 2：当 CNT < CCR 时输出无效电平
Pulse：比较寄存器 CCR 的初始值
Output compare preload：CCR 是否启用预装载（下次更新时才修改CCR值）
Fast Mode：输出比较快速模式
CH Polarity：通道输出极性（高电平有效或低电平有效）

## Slide 20: 参考培训视频
【STM32CubeMX-TIM定时器中断】
https://www.bilibili.com/video/BV1qQ4y167u9
【STM32CubeMX-PWM呼吸灯】
https://www.bilibili.com/video/BV1gR4y1H7XP

## Slide 21: 作业2-2（与2-1二选一）
蜂鸣器唱歌
借助互联网搜索音符对应频率
通过PWM周期和占空比调节音调和响度
短按按钮切换播放/暂停，长按按钮切换是否单曲循环

## Slide 22: Debug思路参考
时钟源配置不正确？
PWM输出未启动？
  https://sourcevu.sysprogs.com/stm32/HAL/symbols/HAL_TIM_PWM_Start
  一个很好用的HAL库API查询网站

## Slide 23: 2.4 UART
要求：
根据需求配置波特率
区分数据位、停止位、校验位
处理ORE错误，避免接收中断
正确配置和使用DMA
选择接收模式与数据结构

## Slide 24: 波特率
UART中无需在意比特率和波特率的差别（相等）
双方波特率相近即可正常通信

## Slide 25: 数据位、校验位、停止位
数据位：有效数据
校验位：可选，用于奇偶校验
停止位：表示一帧结束，给接收端留出恢复时间
注意：CubeMX的Word Length项包含数据位和校验位
配置相同即可正常通信

## Slide 26: 高级参数
Over Sampling：过采样倍数
  16 Samples更抗干扰
Single Sample：单采样模式
  仅用采样判断电平，一般保持 Disable以抗噪
Clock Prescaler：外设时钟预分频
Fifo Mode：FIFO缓冲模式
  关闭时按传统单字节寄存器方式工作；开启后 TX/RX 有更深缓冲
Txfifo Threshold：发送 FIFO 触发阈值
  达到多少空位触发中断/DMA
Rxfifo Threshold：接收 FIFO 触发阈值
  收到多少数据后触发中断/DMA

## Slide 27: 高级功能
Auto Baudrate：自动波特率检测
TX Pin Active Level Inversion：反转TX引脚电平逻辑
RX Pin Active Level Inversion：反转 RX 引脚电平逻辑
Data Inversion：反转数据bit
TX and RX Pins Swapping：交换 TX/RX 引脚功能
Overrun：接收溢出检测
  如果数据没及时读走会产生溢出错误
DMA on RX Error：接收错误时 DMA 行为控制
  开启后 RX 错误相关处理会影响 DMA 接收流程
MSB First：是否最高位先发送
  普通 UART 默认低位先发

## Slide 28: DMA接收缓冲区设计
循环DMA+固定缓冲区
单次使能+双缓冲区
单次使能+环形缓冲区
单次使能+Bip Buffer

## Slide 29: 关闭DMA半满中断
H7开启DMA空闲接收时会自动打开接收半满中断，接收到指定长度的一半时就会返回
可以在启动接收时手动关闭半满中断

## Slide 30: 处理ORE（Overrun Error溢出错误）
队长：上电之前先开遥控器，拨到急停档！
MCU：我才刚上电，怎么就来了这么多数据？
当数据来不及被读取时又来了新数据，就会产生ORE
此时会调用

## Slide 31: 参考培训视频
【STM32CubeMX-UART通信】
https://www.bilibili.com/video/BV1db4y1a7Xe

## Slide 32: 作业2-3
接收DT7数据
C板和H7板提供带反相器的接口（见手册）
要求上电时和打断点恢复后都能继续接收数据

## Slide 33: 2.5 CAN
要求：
配置波特率和采样点
了解仲裁机制，合理设置ID
配置FDCAN内存和TDC

## Slide 34: 基本参数
Frame Format：帧格式
  CAN 2.0B或FDCAN（是否可变波特率）
Mode：CAN模式
  总线监听模式可以分析总线
  内部回环模式可以测试收发逻辑
  外部回环模式可以测试收发器和线路
Auto Retransmission自动重传
  自动重发，避免仲裁失败、ACK 错误、总线错误等导致发送失败
Transmit Pause：传输暂停
  两次发送之间插入暂停，避免一个节点长时间霸占总线
Protocol Exception：协议异常处理
  能够兼容更新的协议如CANFD

## Slide 35: 基本参数
Message Ram Offset：
  STM32 FDCAN 使用一块专门的 Message RAM 存放过滤器、接收 FIFO、发送 FIFO 等结构
  Std Filters Nbr：标准帧11-bit ID过滤器数量
  Ext Filters Nbr：扩展帧29-bit ID过滤器数量
  Rx Fifo0 Elmts ：Rx FIFO0接收元素数量
  Rx Fifo0 Elmt Size：Rx FIFO0每个元素最大长度
  Tx Events Nbr：发送事件FIFO深度
    用于记录发送完成事件
  Tx Fifo Queue Elmts Nbr：Tx FIFO/Queue元素数
  Tx Fifo Queue Mode：发送模式
    按先进先出还是优先级队列处理
  Tx Elmt Size：发送元素最大长度
注意：CubeMX不会检查是否超容量

## Slide 36: 基本参数
Nominal Bit Timing：仲裁位时序
  经典CAN或非可变波特率的FDCAN只使用该配置
Data Bit Timing：数据位时序
  带BRS（BitRate Switching，比特率切换）的FDCAN在数据域使用该配置
Clock Calibration Unit：时钟校准单元
  板子有晶振，波特率也高，无需在意

## Slide 37: 标准帧与拓展帧
根据手册正确选择即可
注意：不属于CubeMX设置

## Slide 38: 物理层要求
终端电阻：头一个尾一个，各120R

## Slide 39: 物理层要求
根据比特率限制长度

## Slide 40: 物理层要求
减小残桩长度

## Slide 41: 总线负载的计算
总线带宽需满足全部设备的要求
思考：总线上平均每毫秒负载多大？（按位计算）
  总线上4个6020电机，以1kHz频率主动上报；
  主控板以500Hz频率发送一拖四控制帧
  4.5*64？

## Slide 42: ID与仲裁
共享总线势必需要仲裁
根据数据包ID仲裁，小ID优先
思考：右图所述现象的原因？
（主控发送的命令带CAN ID，
电机反馈帧带Master ID）
合理设置，提高实时性与稳定性

## Slide 43: TDC：传输延迟补偿
FDCAN的波特率更高，更容易产生位错误

## Slide 44: TDC：传输延时补偿
添加第二采样点（SSP），避免延迟带来的错误

## Slide 45: TDC：传输延时补偿
配置TDC
HAL_StatusTypeDef HAL_FDCAN_ConfigTxDelayCompensation (FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan, uint32_t TdcOffset, uint32_t TdcFilter)
开启TDC
HAL_StatusTypeDef HAL_FDCAN_EnableTxDelayCompensation (FDCAN_HandleTypeDef *hfdcan)

## Slide 46: 参考学习资源
【小白也能看懂的CAN通信+STM32CubeMX编程】
  看不懂也没关系，了解波特率、采样点、ID和仲裁即可
https://www.bilibili.com/video/BV1HY411D7Ar
【实战CAN FD -基于STM32H7】
https://shequ.stmicroelectronics.cn/thread-635014-1-1.html
【CAN总线负载计算器】
https://github.com/lc6464/CANbus-Load-Calculator

## Slide 47: 作业2-4
连接大疆电机，上电后读取电机主动上报帧，解析电机数据并记录总接收帧数
C620+3508手册：
https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/general/M3508
C610+2006手册：
https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/general/M2006
6020手册：
https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/general/gm6020

## Slide 48: Debug思路参考
H/L是否连接正确？
终端电阻是否按要求连接？
帧格式、ID是否配置正确？
过滤器是否开启？
FDCAN的Message RAM是否配置正确？
高比特率下有无TDC？

## Slide 49: 2.6 H7内存与Cache
要求：
区分不同区域的速度与总线可达性
配置MPU和Cache，解决数据一致性问题