## Slide 1: 4.1 从调参到控制器设计
要求：
了解闭环控制的基本概念
通过上升时间、调节时间、超调量和稳态误差等指标直观评价阶跃响应
理解控制量的重要性，以及控制量对响应的限制

## Slide 2: 闭环控制的基本概念
以使用电机控制云台为例
给定期望角度，观测当前速度，
计算电机扭矩，最终使云台
转到指定角度
此时期望角度是目标，电机扭矩是控制量，云台角度是输出，
编码器或IMU观测的云台角度是反馈量
（我们只关心框内部分）
（分析时简化为同一环节）

## Slide 3: 描述阶跃响应：目标突变，输出怎么变？
：上升时间（Rise time）
  输出从终值的10%上升到90%所需的时间
  越快越好
超调量（Overshoot）
  输出超过设定值的幅度，以百分比表示
  越小越好
：调节时间（Settling time）
  输出不再超出终值±2%范围所需的时间
稳态误差（Steady-state error）
  系统稳定后剩余的误差
  理想情况下为零

## Slide 4: 场景对响应的需求决定设计时的权衡
上升时间越快，超调往往越大（我们之后会加以证明）
视觉希望云台跟随目标：
超调要小，不能在目标前后抖
操作手希望底盘冲刺：
越快到速越好，超调可以接受

## Slide 5: 既要看输出量，也要看控制量
执行器饱和
  电机一直输出最大扭矩，系统近似开环
输出过大
  电流过大，电池进入保护
  大电流下线损（见布线课件）导致压降，
  电机因电压过低进入欠压保护
输出量突变
  容易造成机械冲击，尤其在机械臂控制中
  频繁突变容易导致电机过热
超功率
  加上功率限制之后运动性能严重下降

## Slide 6: 如何减少盲目调参？
根据场景需求明确我想要什么效果，也就是性能指标
摸清被控对象的脾气，也就是对输入的响应
了解控制算法在干什么，也就是控制器的性质
在尽量多的可能工况下测试，避免不同工况下出现异常
之后我们会逐步探讨

## Slide 7: 4.2 描述系统
要求：
了解描述系统特征的各种手段
学习系统辨识

## Slide 8: 什么是系统（System）
接受输入、产生输出的任何东西
直流有刷电机吃电压、吐角速度；底盘吃轮速、吐运动轨迹；云台吃力矩、吐角度……
把这些输入-输出关系写成数学式子，就叫建模（Modeling）

## Slide 9: 为什么设计控制器时要了解系统？
内模原理

## Slide 10: 如何对系统进行建模
选定一个物理模型，例如空载下轮电机的运动
电机转矩一部分由于阻力被损耗，另一部分用于加速，角加速度×转动惯量=合转矩
假设电机速度大小不为零且方向不突变，此时可以将阻力简化为大小恒定的库仑阻力与大小同速度近似正比的粘滞阻力之和
在某一工作点附近取增量，得到
对时间的求导次数最高为一次。这是一个一阶微分方程。
恭喜你得到了系统的微分方程表示！

## Slide 11: 如何对系统进行建模
我们研究刚刚得到的系统的性质。
为书写方便，对时间的导数采用牛顿表示法，变量上面有几个点就表示对时间求几阶导
当变为之前的k倍时，变为原先的k倍，方程仍成立：
当是两个量的线性叠加时， 也是各自对应量的线性叠加：
这种在加倍和叠加后仍然能够相互对应的性质称为线性。
可以认为J和b不随时间改变，因此在不同时间该方程都成立，称为时不变性。

## Slide 12: 线性时不变系统的描述
我们得到了一个一阶，线性，时不变的系统。如何计算它对输入的响应？
由于系统的线性和时不变性，可以把一段时间内的转矩输入看成许多不同时刻的极短小转矩脉冲之和，每个冲激都对应一个响应，再将它们按时刻叠加起来，就能得到总的响应。
这个形式叫卷积。它能帮我们把输入拆开，得到对应响应再叠加。

## Slide 13: 微积分算起来太复杂，能不能少一些？
能不能避免对时间进行复杂的微积分运算，先转化为一种能够通过简单的代数运算处理的形式，处理完之后再转换回去？
数学家们告诉我们可以。有一种工具叫“拉普拉斯变换”，可以将求导和卷积转化为加减乘除的运算，再原模原样地转换回去。

## Slide 14: 借助拉普拉斯变换简化对系统的描述
对微分方程两边作拉氏变换，得到变化后的输入和输出U(s)和Y(s)
将输出的拉氏变换除以输入的拉氏变换，得到的结果G(s)叫系统的传递函数。
对任意输入作拉氏变换，乘以系统函数，得到输出的拉氏变换
再逆变换回去，就能得到系统的响应。
这个数学工具能够极大地简化运算。在之后的课程中，我们还会见到它的许多美妙性质。

## Slide 15: 从微分方程到传递函数
已知微分方程
根据拉氏变换规则得到
假设初始角速度为0， 则
得到传递函数
代入一阶系统标准方程，此时，
K的单位是(rad/s)/(Nm)，是增益
T的单位是秒，称时间常数
阶跃输入，计算得响应
随时间指数衰减，t=T时衰减到约63%，t=4T时衰减到约98%

## Slide 16: 二阶系统模型

## Slide 17: 传递函数的特征与系统特征的关系

## Slide 18: 直观估计系统阶数
寻找系统中的积分器
从电机扭矩到
  转矩带来角加速度，角加速度在时间上的叠加得到角速度
  有一个积分环节，是一个一阶系统
从电机扭矩到云台角度
  角加速度在时间上的叠加得到角速度
  速度在时间上的叠加得到位置
  有两个积分环节，是二阶系统

## Slide 19: 如何做系统辨识

## Slide 20: 4.3 闭环控制的稳定性
要求：

## Slide 22: 4.4 PID的本质
要求：

## Slide 24: 4.5 PID的离散化
要求：

## Slide 26: 4.6 PID的改进
要求：

## Slide 28: 4.7 测试与debug
要求：