## Slide 1: 常见设备的供电与通信需求
供电：
电机：24V，大电流，会有反电动势
主控板：24V供电，小电流
NUC：19V供电，大电流
信号：
主控-电机：CAN
主控-裁判系统：串口
上下板：485
NUC：USB

## Slide 2: 常见通讯协议与对应接线要求
CAN
1~5M
2根差分线（H、L）
H连H，L连L
UART
115200，921600等
一般3根线（Tx，Rx，共地）
Tx对Rx，地连地
485
2根差分线（A、B）
A连A，B连B
注意线序，以手册为准
  CAN接口：左H右L或左L右H？
  有没有电源线？

## Slide 3: 常用电机
大疆电机：
C620+3508
C610+2006
6020
使用XT30+GH1.25
达妙电机：
4310
8009
使用XT30 2+2
3507
使用SH1.0

## Slide 6: 裁判系统接线
看规则
看规则
看规则
看轻流
看轻流
看轻流

## Slide 7: 裁判系统接线

## Slide 8: 常见接口
XT30/60
能过大电流，常用于功率线
GH1.25
带锁扣，常用于信号线
MX1.25
常用于烧录线

## Slide 9: 常见线材
硅胶线：软但易破易脱落
铁氟龙线：结实但硬，不易弯折
屏蔽双绞线缆：粗而重，不易弯折，一般仅用于高速差分信号

## Slide 10: 线径的选择
相同电流和材质，越粗发热越小()
AWG（American wire gauge）
16AWG，1.3mm^2，走功率
26AWG，0.13mm^2，走信号

## Slide 11: 定长
规划线路
有方便固定的点位
避免受拉/受压/受击
可通过分电板引出分支
信号线布设时应尽量符合标准，如CAN线应尽量缩短支路
留余量
旋转、平移到限位时不扯线
检修时为了不增加焊点数量，会越剪越短

## Slide 12: 焊接要求与技巧
焊点圆润饱满，完全浸润线芯
尽量短小，浸润锡的线难弯折
无尖刺，避免刺破热缩管
信号线较细，可以将线芯扭成一个小结后上锡，也可以各自上锡后搭到一起；功率线较粗，可以各剪去一半线芯后搭在一起焊
烙铁320度及以上，寻找合适角度增大接触面
充分加热，若焊锡氧化可使用锡丝中的松香进行还原
尽量固定线端，避免滑落

## Slide 13: 绝缘、保护和固定
绝缘：
热缩管套住焊点
三防漆覆盖焊盘
醋酸布包裹
保护：
束线管
蛇皮管
拷打机械留出线槽
固定：
扎带捆扎（拷打机械留孔位）
接口打热熔胶
近端再次固定，避免线束由于惯性拉扯接口